## Slide 1: Vītā pāra kabelis
Praktiskais darbs: RJ45 konektora un moduļa pieslēgšana
Andris Strapcāns
2026. gada 14. oktobris

## Slide 2: Saturs
1. Titullapa
2. Saturs
3. Ievads (darba mērķis)
4. Praktiskais darbs
5. Secinājums
6. Informācijas avoti
4. Praktiskais darbs sastāv no trim daļām:
I. daļa: TP definīcijas
I.1. Skaidrojums
I.2. Ekranējuma veidi
I.3. Kabeļu kategorijas
I.4. Kabeļu sistēmas komponenti
II. daļa: RJ45 konektora (plug) pieslēgšana
II.1. Izmantotie instrumenti un materiāli
II.2. Darba process
II.3. Kabeļa testēšana
III. daļa: RJ45 moduļa (jack) pieslēgšana
III.1. Izmantotie instrumenti un materiāli
III.2. Darba process
III.3. Pieslēgšana pie datora rozetes
Vītā pāra kabelis
2

## Slide 3: Ievads
Darba mērķis
Izpētīt vītā pāra kabeli un iemācīties pareizi pieslēgt RJ45 konektoru (plug) un RJ45 moduli (jack) pēc standarta ISO/IEC 11801 un krāsu shēmas T568B.
Uzdevumi
Noskaidrot, kas ir vītais pāris un kā kabeļus iedala.
Iepazīt kabeļu sistēmas komponentus.
Uzlikt RJ45 konektoru un pārbaudīt kabeli ar testeri.
Pieslēgt RJ45 moduli un ievietot to datora rozetē.
Komutācijas skapis ar paneļiem un slēdžiem
Vītā pāra kabelis
3
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 4: I. daļa
4. Praktiskais darbs
TP definīcijas

## Slide 5: I.1. Skaidrojums
Vītā pāra kabelis ir datu pārraides vide, kurā ir vismaz divi izolēti un savstarpēji savīti elektriskie vadītāji.
Vadi ir savīti, lai samazinātu vai pilnībā novērstu elektromagnētiskos traucējumus jeb interferences. Tos rada ārējie elektriskie, magnētiskie un radio avoti, kā arī paši vadītāji viens otram.
4
vītie pāri
8
vadītāji
Tik daudz izmanto Ethernet LAN tīklos.
UTP kabeļa griezums
Vītā pāra kabelis
5
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 6: Kāpēc vadi ir savīti
Četri savīti pāri
Agrāk tīkli strādāja lēni, tikai ar kilobitiem sekundē. Pie mazām frekvencēm traucējumu gandrīz nav.
Šodien ātrums ir megabiti un gigabiti sekundē. Pie augstām frekvencēm rodas interferences, kas var sabojāt signālu.
Kad divus vadus savij kopā, to elektromagnētiskie lauki viens otru dzēš.
Telefonam pietiek ar vienu vai diviem pāriem, bet Ethernet tīklam vajag četrus.
Vītā pāra kabelis
6
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 7: Iedalījums pēc pielietojuma
Iekšējie kabeļi (indoor)
Telpām ar parastu temperatūru, bez mitruma un mehāniskiem bojājumiem: dzīvokļi, biroji, skolas.
Apvalks ir no PVC. Tas ir elastīgs, tāpēc kabeli ērti likt ap stūriem.
Krāsa parasti ir pelēka vai balta.
Ārējie kabeļi (outdoor)
Liek pa gaisu, kabeļu kanalizācijā vai zemē.
Papildu slāņi aizsargā no temperatūras, mitruma un ultravioletā starojuma. Var būt arī bruņas.
Apvalks ir melnā krāsā.
Iekšējo kabeļu apvalki ar marķējumu
Ir arī bezhalogēna apvalki. Degot tie neizdala cilvēkam kaitīgas vielas, bet ir nedaudz dārgāki.
Vītā pāra kabelis
7
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 8: I.2. Ekranējuma veidi
Ekrāns ir metāla slānis no folijas vai sieta. Tas aizsargā no ārējiem traucējumiem, piemēram, ja kabelis iet blakus elektrības kabelim vai rūpnīcā.
U/UTP
Bez ekrāna. Parasts kabelis birojiem un skolām.
F/UTP
Folija ap visiem pāriem kopā.
U/FTP
Folija ap katru pāri atsevišķi.
S/FTP
Siets ap kabeli un folija ap katru pāri. Pats drošākais.
Vītā pāra kabelis
8
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 9: Apzīmējumi pēc ISO/IEC 11801
Standarts kabeli apzīmē X/YTP. Burts pirms slīpsvītras ir ārējais ekrāns, burts pēc tās ir katra pāra ekrāns. U nozīmē bez ekrāna, F foliju, S sietu.
Marķējums uz kabeļa apvalka
Uz apvalka | Pēc standarta | Ārējais ekrāns | Pāru ekrāns
UTP | U/UTP | nav | nav
FTP, ScTP | F/UTP | folija | nav
STP, PiMF | U/FTP | nav | folija
SFTP | SF/UTP | siets un folija | nav
FFTP | F/FTP | folija | folija
SSTP | S/FTP | siets | folija
Vītā pāra kabelis
9
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 10: I.3. Kabeļu kategorijas
Kategorija | Klase | Frekvence | Ātrums | Ekrāns
1 | A | 100 kHz | tikai balss | nav
2 | B | 1 MHz | 4 Mbit/s | nav
3 | C | 16 MHz | 10 Mbit/s | nav
4 | nav | 20 MHz | 16 Mbit/s | nav
5 | D | 100 MHz | 100 Mbit/s | var nebūt
5e | D | 100 MHz | 1 Gbit/s | var nebūt
6 | E | 250 MHz | 1 Gbit/s (10 Gbit/s līdz 55 m) | var nebūt
6A | EA | 500 MHz | 10 Gbit/s | var nebūt
7 | F | 600 MHz | 10 Gbit/s | obligāts, S/FTP
7A | FA | 1000 MHz | 10 Gbit/s | obligāts, S/FTP
8.1 | I | 2000 MHz | 25 līdz 40 Gbit/s | F/UTP, RJ45 konektors
8.2 | II | 2000 MHz | 25 līdz 40 Gbit/s | S/FTP vai F/FTP
Pelēkās kategorijas šodien vairs neražo, 1. un 2. datortīkliem neizmanto. 8. kategorija strādā līdz 30 m. Pēdējā ir 8.2.
Vītā pāra kabelis
10

## Slide 11: Kategorijas attēlos
5e kategorija
Patch cord bez ekrāna. Šodien visbiežāk.
6. kategorija
Pārus atdala plastmasas krusts.
7. kategorija
Siets un folija ap katru pāri.
8. kategorija
Ekranēts, ar metāla konektoriem.
Kategorija ir uzrakstīta uz kabeļa apvalka, piemēram, CAT 5E vai CAT 7.
Vītā pāra kabelis
11
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 12: I.4. Kabeļu sistēmas komponenti
RJ45 konektors (plug)
Male daļa. To uzliek uz kabeļa gala.
RJ45 modulis (jack)
Female daļa. Atrodas rozetē vai patch panelī.
Patch cord
Savienojuma vads ar konektoriem abos galos.
Plug un jack ir viena savienojuma divas puses, kas der viena otrai.
Vītā pāra kabelis
12
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 13: Datora rozetes
Zemapmetuma rozete
Mehānisms ir sienā, līdzīgi kā elektrības rozetei.
Virsapmetuma rozete
Kārba ir uz sienas. Mehānisms ir redzams, kad noņem vāku.
Vītā pāra kabelis
13
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 14: Komutācijas skapis
19 collas
Standarta platums visām telekomunikāciju iekārtām. Viena colla ir 2,54 cm, tātad 48,26 cm.
1U
Viens unit ir 4,45 cm augstumā. Patch panelis un slēdzis parasti ir 1U, ir arī 2U iekārtas.
Skapja augstumu norāda unitos, piemēram, 6U vai 9U. Tas parāda, cik iekārtu tajā var ievietot.
Patch panelis
Slēdzis (switch)
Vītā pāra kabelis
14
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 15: Strukturētā kabeļu sistēma
Patch cord
no datora līdz rozetei
Rozete
darba vietā
Horizontālais kabelis
sienā vai kanālā
Patch panelis
skapī
Slēdzis
savieno visus datorus
Vītais pāris ir horizontālā kabeļu sistēma: tas savieno komutācijas skapi ar darba vietu. Viena posma garums nedrīkst pārsniegt 100 m.
Darba vietā dators ar patch cord pievienojas rozetei. Kabeļa otrs gals skapī pievienojas patch paneļa portam, un no porta ar patch cord iet uz slēdzi.
Vītā pāra kabelis
15
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 16: II. daļa
4. Praktiskais darbs
RJ45 konektora (plug) pieslēgšana

## Slide 17: II.1. Izmantotie instrumenti un materiāli
Krimpētājs
Saspiež konektoru, lai tas nostiprinās uz kabeļa. Ir arī asmens.
Striperis
Noņem ārējo apvalku. Kabeli tikai pagriež.
Testeris
Pārbauda, vai visi 8 vadi ir savienoti pareizi.
UTP kabelis
Vītā pāra kabelis bez ekrāna.
RJ45 konektori
Caurspīdīgi 8P8C konektori.
Vēl noder knaibles plastmasas krusta nogriešanai. Pincete palīdz sakārtot vadus, bet var iztikt arī ar pirkstiem.
Vītā pāra kabelis
17
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 18: Savienošanas standarti T568A un T568B
T568A
1
balts/zaļš
2
zaļš
3
balts/oranžs
4
zils
5
balts/zils
6
oranžs
7
balts/brūns
8
brūns
T568B
1
balts/oranžs
2
oranžs
3
balts/zaļš
4
zils
5
balts/zils
6
zaļš
7
balts/brūns
8
brūns
B shēmā oranžais un zaļais pāris samainās vietām. A vairāk izmanto Amerikā, B Eiropā. Es izmantoju T568B, jo vecais konektors bija pēc B standarta.
Vītā pāra kabelis
18

## Slide 19: Straight through un crossover
Straight through
1. gals: T568B
2. gals: T568B
Abos galos ir viens standarts: A un A vai B un B.
Savieno dažādas ierīces: datoru ar slēdzi vai maršrutētāju ar datoru.
Crossover
1. gals: T568A
2. gals: T568B
Vienā galā ir A, otrā B. Pāris no 1. un 2. kontakta nonāk uz 3. un 6.
Savieno vienādas ierīces: datoru ar datoru vai slēdzi ar slēdzi.
Divus datorus var savienot ar vienu crossover kabeli. Ja datoru ir trīs vai vairāk, vajag slēdzi.
Vītā pāra kabelis
19

## Slide 20: II.2. Darba process
Sagatavošana
1. Kabelis striperī
Vispirms nogriezu bojāto konektoru. Tad kabeli ieliku striperī un pagriezu apkārt.
2. Apvalka noņemšana
Apvalku noņēmu ar rezervi, lai būtu vieglāk strādāt ar vadiem.
3. Pāru atpīšana
Atdalīju pārus un katru pāri atpinu.
Vītā pāra kabelis
20
Attēli: Giacomo Alessandroni, Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 21: II.2. Darba process
Vadu sagatavošana
4. Krusta nogriešana
Kabelī ir plastmasas krusts. To nogriezu ar knaiblēm.
5. Vadu kārtošana
Iztaisnoju vadus un sakārtoju pēc T568B.
6. Vadu nogriešana
Ar krimpētāja asmeni nogriezu vadus vienā garumā. Tas ir pats svarīgākais mērījums.
Vītā pāra kabelis
21
Attēli: Giacomo Alessandroni, Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 22: II.2. Darba process
Konektors un krimpēšana
7. Konektora uzlikšana
Iebīdīju vadus konektorā līdz galam. Konektoru turēju ar fiksatoru uz leju.
8. Pārbaude
Pirms krimpēšanas pārbaudīju krāsas un to, vai vadi aizsniedz konektora galu.
9. Krimpēšana
Ieliku konektoru krimpētāja ligzdā un stipri saspiedu.
Vītā pāra kabelis
22
Attēli: Giacomo Alessandroni, Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 23: Kā pārbaudīt krimpēšanu
1. Apvalks ir konektorā
Izolācijai jābeidzas konektora iekšpusē, lai fiksators to piespiestu. Pliki vadi ārpusē ir kļūda.
2. Vadi ir līdz galam
Kontakti ir pašā konektora galā. Ja vads ir par īsu, kontakta nebūs.
3. Krāsas ir pēc shēmas
Pēc krimpēšanas neko nevar salabot. Ja ir kļūda, konektoru nogriež un visu dara no jauna.
Vītā pāra kabelis
23
Attēls: Giacomo Alessandroni, Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 24: II.3. Kabeļa testēšana
Abus kabeļa galus iespraudu testerī: vienu galvenajā daļā, otru attālajā daļā.
Katrā daļā ir rinda ar astoņām lampiņām un G.
Ja lampiņas iedegas secīgi, 1 pret 1, 2 pret 2 un tā līdz 8, kabelis ir kārtībā.
Ja, piemēram, 1 iedegas pret 3, pāri ir sajaukti.
G ir zemējums jeb ekrāns. UTP kabelim G neiedegas, un tā nav kļūda.
Vītā pāra kabelis
24
Attēls: Giacomo Alessandroni, Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 25: Testa rezultāti
Labs rezultāts
Visi četri pāri deg: 1 un 2, 3 un 6, 4 un 5, 7 un 8. Kabelis ir savienots pareizi.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Rezultāts ar kļūdu
Vadi 1 un 3 ir samainīti, tāpēc lampiņa 1 iedegas pret 3.
Vads 6 neaizsniedz kontaktu, tāpēc lampiņa 6 neiedegas.
Konektors jānogriež un jāuzliek no jauna.
Mans tests: [ieraksti savu testa rezultātu]
Vītā pāra kabelis
25
Attēls: Smial, Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 26: III. daļa
4. Praktiskais darbs
RJ45 moduļa (jack) pieslēgšana

## Slide 27: III.1. Izmantotie instrumenti un materiāli
Keystone modulis
Keystone ir ļoti populārs moduļu standarts. Modulis ieklikšķas rozetē vai panelī.
Iespiešanas instruments
Iespiež vadus kontaktos. Tam ir amortizators, nazis liekajiem galiem un spiešanas stipruma regulēšana.
Striperis un testeris
Apvalka noņemšanai un pārbaudei.
Vēl vajag UTP kabeli, rozeti un šķērītes liekajiem vadu galiem.
Vītā pāra kabelis
27
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 28: III.2. Darba process
Vadu ielikšana
1. Krāsu shēma
Ar striperi noņēmu apvalku. Uz moduļa ir ražotāja krāsu shēma ar A un B variantu. Izvēlējos B.
2. Vadu ielikšana
Katru vadu ieliku savā kanālā pēc krāsas.
3. Iespiešana
Ar instrumentu iespiedu katru vadu uz leju.
Vītā pāra kabelis
28
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 29: III.2. Darba process
Iespiešana un pārbaude
4. Instruments līdz galam
Kad vads ir iespiests, instruments noklikšķ.
5. Lieko galu nogriešana
Nazis nogrieza lieko galu. Var nogriezt arī ar šķērītēm.
6. Gatavs savienojums
Visi astoņi vadi ir savās vietās. Ja ir vāciņš, to uzliek virsū.
Vītā pāra kabelis
29
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 30: III.3. Pieslēgšana pie datora rozetes
1. Modulis rāmī
Gatavo moduli iespiedu rozetes rāmī, līdz tas noklikšķēja.
2. Rozete pie sienas
Rozeti piestiprina sienā vai uz sienas, bieži blakus elektrības rozetēm.
3. Savienojums ar skapi
Kabeļa otrs gals ir patch panelī. No paneļa patch cord iet uz slēdzi, no rozetes uz datoru.
Vītā pāra kabelis
30
Attēli: Wikimedia Commons (6. avots)

## Slide 31: Secinājums
Šajā darbā es uzzināju, kas ir vītais pāris, kāpēc vadi ir savīti un kā kabeļus iedala pēc pielietojuma, ekranējuma un kategorijām.
Es iemācījos uzlikt RJ45 konektoru pēc T568B shēmas un pieslēgt RJ45 moduli. Svarīgākais ir pareiza krāsu secība un tas, lai apvalks būtu konektorā.
Kabeli pārbaudīju ar testeri: [mans testa rezultāts]. Visgrūtāk man bija [grūtākais posms].
Darba mērķis ir sasniegts.
Vītā pāra kabelis
31

## Slide 32: Informācijas avoti
Teksts
1. ISO/IEC 11801. Information technology: Generic cabling for customer premises.
2. TIA/EIA 568. T568A un T568B pieslēgšanas shēmas.
3. Datortīklu stundas lekcija un video materiāli, 2026. gada oktobris.
4. Wikipedia: ISO/IEC 11801. en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_11801
5. Wikipedia: Twisted pair. en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
Attēli
6. Wikimedia Commons, commons.wikimedia.org. Foto ar brīvām licencēm.
RJ45 kabeļa salikšanas foto sērija: Giacomo Alessandroni, CC BY SA 4.0.
LSA spaiļu foto sērija: Katharsis, CC BY SA 3.0.
Keystone moduļi un rāmis: Dmeranda, publiskais īpašums.
Kabeļa testeris: Smial, FAL.
Pārējo attēlu autori ir nākamajā slaidā.
Saites skatītas 2026. gada 14. oktobrī.
Vītā pāra kabelis
32

## Slide 33: Attēlu autori
1. Vītais pāris: Agott, CC BY SA 3.0
5. UTP griezums: Mx. Granger, CC0
8. U/UTP: Vincent, CC BY SA 3.0
8. S/FTP: Bewareircd, publiskais īpašums
11. 6: G. Alessandroni, CC BY SA 4.0
12. Plug: David Monniau, CC BY SA 3.0
13. Rozete: Fredquint, CC BY SA 4.0
14. Panelis: Phiarc, CC BY SA 4.0
16. Konektors: Mx. Granger, CC0
17. Testeris: heimnetzwerke.net, CC BY 4.0
26. Panelis: Matthaus Wander, CC BY 4.0
27. Komplekts: heimnetzwerke.net, CC BY 4.0
28. Iespiešana: JendaB, publiskais īpašums
30. Panelis: Jacek Ruzyczka, CC BY SA 4.0
3. Skapis: Dsimic, CC BY SA 4.0
6. Pāri: Talifero, CC BY SA 3.0
8. F/UTP: Baran Ivo, publiskais īpašums
9. Marķējums: Phiarc, CC BY SA 4.0
11. 7: Ru wiki, publiskais īpašums
12. Jack: Dmeranda, publiskais īpašums
13. Rozete: GLec, CC BY SA 3.0
14. Slēdzis: VulcanSphere, CC BY 4.0
17. Krimpētājs: J. H. Addicks, GFDL 1.2
20 līdz 24. Soļi: G. Alessandroni, CC BY SA 4.0
27. Modulis: Dmeranda, publiskais īpašums
28. Shēma: 2pem, CC BY SA 4.0
29. Rozete: heimnetzwerke.net, CC BY 4.0
30. Rozete: Fredquint, CC BY SA 4.0
4. Griezums: TubeTimeUS, CC BY SA 4.0
7. Marķējums: G. Alessandroni, CC BY SA 4.0
8. U/FTP: Raimond Spekking, CC BY SA 4.0
11. 5e: Santeri Viinamaki, CC BY SA 4.0
11. 8: Mx. Granger, CC0
12. Patch cord: Disk Depot Ltd, CC BY SA 4.0
14. Skapis: Ustas, CC BY SA 3.0
15. Kabelis: Nestor Dioney, CC BY SA 4.0
17. Striperis, konektori: G. Alessandroni, CC BY SA 4.0
25. Testeris: Smial, FAL
27. Instruments: Adamantios, CC BY SA 3.0
28 un 29. Spaile: Katharsis, CC BY SA 3.0
30. Rāmis: Dmeranda, publiskais īpašums
Vītā pāra kabelis
33